| WartungsCheckliste |
| --- |
| Fahrgestell - Nr.: WK0 Datum: |
| Kfz - Kennzeichen: Sattelauflieger / Anhänger Zugmaschine / Motorwagen | nächste HU: |
| km – Stand ABS-EBS / Hubodometer: | nächste SP: |
| SP-Verantwortlicher / Durchführender: |
| Kunde: |
|  | Wartungsintervall alle 12 Monate |
|  | Fahrzeugbaugruppe | Wartungsdienst | erledigt |
|  | Bremse allgemein | Luftanlage auf Dichtigkeit prüfen |  |
|  |  | Kupplungsköpfe auf Dichtigkeit prüfen |  |
|  |  | Sichtprüfung Luftbälge |  |
|  |  | Luftbehälter entwässern |  |
|  |  | Bremszylinderbefestigung prüfen, ggf. nachziehen |  |
|  |  | Löseventil auf Funktion prüfen |  |
|  |  | Prüfung ALB - Regler, ggf. nachstellen |  |
|  | Scheibenbremse | Führung des Bremssattels (Faltenbälge) prüfen (nur bei Auffälligkeiten) |  |
|  |  | Bremsbeläge und Bremsscheibe auf Verschleiß kontrollieren, Werte im Kontrollblatt festhalten, ggf. erneuern |  |
|  |  | Bremsscheibe auf Risse prüfen, ggf. erneuern |  |
|  | Achse | Radlager prüfen (Wartungsanweisung des Achsenherstellers befolgen) |  |
|  |  | Stoßdämpfer auf Undichtigkeiten prüfen |  |
|  |  | Lagerbuchse der Stoßdämpferbefestigung prüfen |  |
|  |  | Schraubverbindungen prüfen, ggf. nachziehen (Herstellervorgabe beachten) |  |
|  |  | Achslift auf Funktion prüfen (sofern vorhanden) |  |
|  |  | Lenkachse auf Funktion und Verschleiß prüfen (sofern vorhanden) |  |
|  |  | Schmierdienst Lenkachse (sofern vorhanden) |  |
|  | Räder und Reifen | Radmuttern prüfen, ggf. nachziehen |  |
|  |  | Reifendruck prüfen |  |
|  |  | Profiltiefe prüfen, Werte im Kontrollblatt festhalten |  |
|  |  | Sichtprüfung auf Beschädigung, evtl. dokumentieren |  |
|  | Komplettfahrzeug | Prüfung der Anbauteile, wie Ersatzradhalter, Palettenstau- bzw. Werkzeug- und sonstige Staukästen auf korrekte Befestigung, ggf. nachziehen |  |
|  |  | Fahrzeugrahmen auf Beschädigung prüfen |  |
|  | Königszapfen | Prüfung auf ordnungsgemäße Befestigung und Verschleiß |  |
|  | Drehkranz | Schmierdienst (nur Zugdeichselanhänger) |  |
|  | Zugdeichsel | Prüfung der Lager auf Spiel (nur Zugdeichselanhänger) |  |
|  |  | Prüfung der Zugöse auf Verschleiß, ggf. erneuern |  |
|  | Beleuchtung | Prüfung auf Funktion und Beschädigung, ggf. erneuern |  |
|  | Aufbau | Schraubverbindungen nachziehen (Drehmomenttabelle beachten) |  |
|  |  | Hydraulikanlage (Hubdach) auf Funktion und Dichtheit prüfen |  |
|  |  | bewegliche Teile schmieren |  |
|  | Stützwinden | Prüfung auf Funktion und ordnungsgemäße Befestigung |  |
|  |  | Schmierdienst |  |
|  | Elektronik | Elektronische Bauteile auf Funktion prüfen, ggf. ersetzen |  |
|  |  | Fehlerspeicherprotokoll auslesen und archivieren |  |
| WartungsCheckliste |

Zusätzliche Wartung bei Fahrzeugen mit Trommelbremsen

| Fahrzeugbaugruppe | Wartungsdienst | erledigt |
| --- | --- | --- |
| Trommelbremse | automatischen Gestängesteller auf Funktion prüfen |  |
|  | Schmierdienst automatischer Gestängesteller |  |
|  | Lagerung Bremsnockenwelle prüfen |  |
|  | Schmierdienst Bremsnockenwelle |  |
|  | Bremstrommel und Bremsbelag auf Verschleiß prüfen, Werte im Kontrollblatt festhalten, ggf. erneuern |  |

Zusätzliche Wartung bei Fahrzeugen mit Ladebordwand

| Fahrzeugbaugruppe | Wartungsdienst | erledigt |
| --- | --- | --- |
| allgemein | Prüfung der Ladebordwand auf Funktion, Beschädigung und Undichtigkeiten |  |
| Hydraulik | Ölstand kontrollieren |  |
| Batterie | Prüfung der Anschlüsse auf Korrosion, ggf. reinigen |  |
| Elektromotor | Kohlebürsten auf Verschleiß und Leichtgängigkeit prüfen, ggf. ersetzen |  |
| UVV – Prüfung | Datum der letzten Prüfung lt. Prüfbuch: |  |

Zusätzliche Wartung bei Fahrzeugen mit Rolltor

| Fahrzeugbaugruppe | Wartungsdienst | erledigt |
| --- | --- | --- |
| Rolltor | Prüfung des Rolltors auf Funktion und Beschädigung |  |

Zusätzliche Wartungen bei Fahrzeugen mit TRIDEC Zwangslenksystem (vgl. auch beigefügte Wartungsanleitung TRIDEC)

|  | Erster Wartungsdienst nach den ersten 10.000 km oder nach 2 Monaten (je nachdem was früher eintritt) |
| --- | --- |
|  | Fahrzeugbaugruppe | Wartungsdienst | erledigt |
|  | Königszapfen | Schrauben entsprechend Drehmomenttabelle nachziehen |  |
|  | Satteldrehplateau | Schrauben entsprechend Drehmomenttabelle nachziehen |  |
|  | Zug-/Schubstange | Schrauben entsprechend Drehmomenttabelle nachziehen |  |
|  | Drehschemel | Schrauben entsprechend Drehmomenttabelle nachziehen |  |
|  | Wartungsintervall nach dem ersten Wartungsdienst alle 50.000 km oder 6 Monaten (je nachdem was früher eintritt) |
|  | Fahrzeugbaugruppe | Wartungsdienst | erledigt |
|  | Lenkung allgemein | Lenkkranz des Satteldrehplateaus auf Spiel prüfen |  |
|  |  | Lenkkranz des Drehschemels auf Spiel prüfen |  |
|  |  | Nachziehdrehmoment der Schrauben der Lenkkränze prüfen, ggf. nachziehen |  |
|  |  | Lenkkeil auf Leichtgängigkeit prüfen |  |
|  |  | Lenkkeilbuchsen auf Verschleiß prüfen |  |
|  | Zug-/Schubstange | Lager auf Spiel prüfen |  |
|  |  | Befestigungsschrauben prüfen, ggf. nachziehen (Herstellervorgabe beachten) |  |
|  |  | Gleitstreifen an den Aufhängestützen auf Verschleiß prüfen |  |
|  |  | Zustand der Dichtmanschette prüfen, ggf. erneuern |  |
|  | Schmierdienst | bei Handschmierung alle Schmierstellen mit neuem Fett versehen |  |
|  |  | Zentralschmieranlage auf Funktion prüfen, Fettbehälter ggf. auffüllen |  |
| Kontrollblatt |
|  | Padwechsel bei einer Restbelagstärke von 5mm (gilt für Fahrzeuge mit MAXX Service Vertrag) |
|  | Bremsbelagwerte | Links | Rechts |
|  |  | Außen | Innen | Außen | Innen |
|  | 1. Achse | mm | mm | mm | mm |
|  | 2. Achse | mm | mm | mm | mm |
|  | 3. Achse | mm | mm | mm | mm |
|  | Bemerkungen |  |
|  | Reifenwerte | Links | Rechts |
|  |  | Hersteller | Stärke | Hersteller | Stärke |
|  | 1. Achse |  | mm |  | mm |
|  | 2. Achse |  | mm |  | mm |
|  | 3. Achse |  | mm |  | mm |
|  | Ersatzrad |  | mm |  | mm |
|  | Bemerkungen |  |